## Slide 1
単一地点におけるDNNを用いた Ox短期予測の最適パラメータ探索
21T7-008 今給黎 樹
指導教官 櫻井 達也

## Slide 2
背景
1時間値で120ppb以上が観測され、それが続く可能性がある場合、
各自治体が光化学オキシダント注意報等を発令(1)
・光化学オキシダント注意報等
常時監視局の実測値をもとに判断
いつ高濃度になる？
高濃度が続く？
一時的なもの？
AIによる短期予測(2)
判断補助

## Slide 3
AIによる短期予測
特徴量
Ox、NOx、NMHC、TEMP
学習
モデル
特徴量をベンチマーク試験により評価することで
より有意なモデルを作成できる特徴量を探索すること
最適な特徴量に関する研究は限られている
目的
現場で使える
（高濃度を有意に予測できる）
高濃度
80ppb以上

## Slide 4
解析手法
・使用データ
→ 国立環境研究所時間値データ
・学習期間
→ 2018年4月1日 ～ 2019年3月31日
・予測期間 (評価期間)
→ 2019年4月1日 ～ 2020年3月31日
・対象地点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.東秩父 4.東青梅 7.愛宕
2.鴻巣 5.所沢 8.世田谷
3.幸手 6.草加 9.南葛西

## Slide 5
解析手法
高濃度域の予測で
特徴量需要度が高いもののみを採用することで 最適な特徴量になる
・特徴量需要度
→ 投入したデータが予測に与える影響度
特徴量
Ox、NOx、NMHC、TEMP 、etc...
SHAP値解析

## Slide 6
解析手法
全データ学習
特徴量 需要度算出
特徴量の選定
特徴量選定
・全データ
学習
評価

## Slide 7
解析手法
全データ学習
特徴量 需要度算出
特徴量の選定
特徴量選定
・全データ
→ 特徴量国立環境研究所で測定している物質 × 24時間後
 | 目的変数 | 特徴量 |  |  |  | 
測定日時 | Ox | 物質名 lag_1 | 物質名 lag_2 | ・・・ | 物質名 lag_23 | 物質名 lag_24
t | 時間値データ |  |  |  |  | 
＊「lag_n」のnは、n時間前のことを指す
学習
評価

## Slide 8
解析手法
全データ学習
特徴量 需要度算出
特徴量の選定
特徴量選定
学習
評価
高濃度時(80ppb以上)での 特徴量需要度
低濃度時(80ppb未満)での 特徴量需要度
例）

## Slide 9
解析手法
全データ学習
特徴量 需要度算出
特徴量の選定
特徴量選定
学習
評価
高濃度
低濃度
・・・
・・・
上位10個
上位20個
上位30個
高低上位20個
高低上位20個

## Slide 10
解析手法
全データ学習
特徴量 需要度算出
特徴量の選定
特徴量選定
学習
評価
高濃度
低濃度
・・・
・・・
上位10個
上位20個
上位30個
高低上位20個
高低上位20個
比較する特徴量
ベンチマーク
全データ
上位10個
上位20個
上位30個
高低上位20個

## Slide 11
解析手法
時間値評価及び日別評価
現場で使えるモデル
（高濃度を有意に予測できるモデル）
4. 再現率
実測が80ppb以上の時に予測が80ppb以上の割合
5. 適合率
予測が80ppb以上の時に
実測が80ppb以上の割合
1. 特徴量の個数
特徴量が
一番少ないものを選択
2. 高濃度RMSE
実測が80ppb以上のみのRMSE
3. RMSE
モデル全体のRMSE
6. 調和平均(F1値)
評価方法

## Slide 12
解析結果
 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後
鴻巣 | 上位20個 | 上位10個 | 上位10個
東秩父 | 上位20個 | 上位20個 | 高低上位20個
幸手 | 上位10個 | 上位10個 | 上位20個
所沢 | 上位10個 | 上位10個 | 高低上位20個
草加 | 上位20個 | 上位20個 | 高低上位20個
東青梅 | 上位20個 | 上位30個 | 上位30個
多摩市愛宕 | 上位20個 | 上位20個 | 上位10個
世田谷 | 上位20個 | 高低上位20個 | 上位30個
南葛西 | 上位20個 | 上位10個 | 上位30個
各地点、n時間後予測に最適な特徴量
・ 地域ごとの規則性は 見受けられなかった
・ 時間がたつにつれて 必要な特徴量が増えていく 傾向が見受けられた

## Slide 13
解析結果
 | 特徴量 |  | 
1時間後 | Ox_01 | 湿度_01 | 気温_01
2時間後 | Ox_01 | 湿度_01 | 気温_01
3時間後 | Ox_01 | 湿度_01 | 気温_01
全て | Ox_01 | 湿度_01 | 気温_01
全地点における重複した最適な特徴量
1時間前のOx、1時間前の湿度、1時間前の気温
必須特徴量

## Slide 14
まとめと今後の展望
まとめ
・ 地点ごと、時間ごとに特徴量の規則性は見受けられなかった。
・ 必須の特徴量は、 1時間前のOx、1時間前の湿度、1時間前の気温である可能性が示唆された
・

## Slide 15
参考文献
(1)環境省（2023） 、 “令和５年光化学大気汚染の概要－注意報等発令状況、被害届出状況－”、 環境省
(2)細越英彰(2022) 、 “ディープラーニングを用いた光化学オキシダント濃度の短期予測”、 明星大学 理工学部 総合理工学科 環境科学系、 令和 4年度卒業論文

## Slide 16
 | 再現率(%) | 適合率(%) | 調和平均(%) | RMSE | 高濃度RMSE
ベンチマーク | 70.64 | 83.18 | 76.40 | 4.13 | 9.96
全データ | 58.73 | 88.10 | 70.48 | 4.43 | 11.56
上位10個 | 50.00 | 90.00 | 64.29 | 4.88 | 12.92
上位20個 | 87.30 | 74.32 | 80.29 | 4.29 | 9.00
上位30個 | 76.98 | 80.83 | 78.86 | 4.16 | 9.05
高低上位20個 | 69.05 | 89.69 | 78.03 | 3.82 | 9.94
解析結果
鴻巣における時間別及び日別評価（1時間後）
 | 再現率(%) | 適合率(%) | 調和平均(%)
ベンチマーク | 75.76 | 83.33 | 79.37
全データ | 66.67 | 88.00 | 75.86
上位10個 | 57.58 | 86.36 | 69.09
上位20個 | 90.91 | 81.08 | 85.71
上位30個 | 78.79 | 83.87 | 81.25
高低上位20個 | 69.70 | 92.00 | 79.31
・ 日別評価
・ 時間別評価

## Slide 17
 | 再現率(%) | 適合率(%) | 調和平均(%) | RMSE | 高濃度RMSE
ベンチマーク | 70.64 | 83.18 | 76.40 | 4.13 | 9.96
全データ | 58.73 | 88.10 | 70.48 | 4.43 | 11.56
上位10個 | 50.00 | 90.00 | 64.29 | 4.88 | 12.92
上位20個 | 87.30 | 74.32 | 80.29 | 4.29 | 9.00
上位30個 | 76.98 | 80.83 | 78.86 | 4.16 | 9.05
高低上位20個 | 69.05 | 89.69 | 78.03 | 3.82 | 9.94
解析結果
鴻巣における時間別及び日別評価（1時間後）
 | 再現率(%) | 適合率(%) | 調和平均(%)
ベンチマーク | 75.76 | 83.33 | 79.37
全データ | 66.67 | 88.00 | 75.86
上位10個 | 57.58 | 86.36 | 69.09
上位20個 | 90.91 | 81.08 | 85.71
上位30個 | 78.79 | 83.87 | 81.25
高低上位20個 | 69.70 | 92.00 | 79.31
・ 日別評価
・ 時間別評価

## Slide 18
 | 再現率(%) | 適合率(%) | 調和平均(%) | RMSE | 高濃度RMSE
ベンチマーク | 70.64 | 83.18 | 76.40 | 4.13 | 9.96
全データ | 58.73 | 88.10 | 70.48 | 4.43 | 11.56
上位10個 | 50.00 | 90.00 | 64.29 | 4.88 | 12.92
上位20個 | 87.30 | 74.32 | 80.29 | 4.29 | 9.00
上位30個 | 76.98 | 80.83 | 78.86 | 4.16 | 9.05
高低上位20個 | 69.05 | 89.69 | 78.03 | 3.82 | 9.94
解析結果
鴻巣における時間別及び日別評価（1時間後）
 | 再現率(%) | 適合率(%) | 調和平均(%)
ベンチマーク | 75.76 | 83.33 | 79.37
全データ | 66.67 | 88.00 | 75.86
上位10個 | 57.58 | 86.36 | 69.09
上位20個 | 90.91 | 81.08 | 85.71
上位30個 | 78.79 | 83.87 | 81.25
高低上位20個 | 69.70 | 92.00 | 79.31
・ 日別評価
・ 時間別評価

## Slide 19
解析結果
 | 特徴量 |  |  |  |  | 
lag=1 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | TEMP_03 | TEMP_02 | Ox_23
lag=2 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_22 |  | 
lag=3 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
all | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
東京
（東青梅、多摩市愛宕、世田谷、南葛西）
における重複した最適な特徴量
減少

## Slide 20
解析結果
 | 特徴量 |  |  |  |  | 
lag=1 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | TEMP_02 | Ox_04 | Ox_07
 | Ox_02 | TEMP_03 | WS_02 | TEMP_23 |  | 
lag=2 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_02 | Ox_06 | TEMP_21
lag=3 | TEMP_24 | TEMP_01 | TEMP_21 | TEMP_22 | TEMP_02 | Ox_01
 | WS_02 | TEMP_03 | TEMP_20 | TEMP_05 | TEMP_06 | TEMP_04
 | Ox_02 | TEMP_07 | HUM_01 | WS_01 |  | 
all | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_02 |  | 
埼玉
（草加、所沢）
における重複した最適な特徴量
どちらも高低上位20個のため数が多い

## Slide 21
解析結果
 | 特徴量 |  |  |  |  | 
lag=1 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | TEMP_03 | TEMP_02 | Ox_23
lag=2 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_22 |  | 
lag=3 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
all | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
群馬
（東秩父、鴻巣、幸手）
における重複した最適な特徴量
減少