## Slide 1
単一地点におけるDNNを用いた Ox短期予測の最適パラメータ探索
21T7-008 今給黎 樹
指導教官 櫻井 達也

## Slide 2
背景
1時間値で120ppb以上が観測され、それが続く可能性がある場合、
各自治体が光化学オキシダント注意報等を発令(1)
・光化学オキシダント注意報等
常時監視局の実測値をもとに判断
いつ高濃度になる？
高濃度が続く？
一時的なもの？
AIによる短期予測(2)
判断補助

## Slide 3
AIによる短期予測
特徴量
Ox、NOx、NMHC、TEMP 、etc...
学習
モデル
特徴量をベンチマーク試験により評価することで
より有意なモデルを作成できる特徴量を探索すること
最適な特徴量に関する研究は限られている
目的
現場で使える
（高濃度を有意に予測できる）

## Slide 4
解析手法
・使用データ
→ 国立環境研究所時間値データ
・学習期間
→ 2018年4月1日 ～ 2019年3月31日
・予測期間 (評価期間)
→ 2019年4月1日 ～ 2020年3月31日
・対象地点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.東秩父 4.東青梅 7.愛宕
2.鴻巣 5.所沢 8.世田谷
3.幸手 6.草加 9.南葛西

## Slide 5
解析手法
探索を行うにあたって、高濃度域の予測で
特徴量需要度が高いものが最適な特徴量になる
・特徴量需要度
→ 投入したデータが予測に与える影響度
特徴量
Ox、NOx、NMHC、TEMP 、etc...
学習
モデル
特徴量 | 需要度(abs)
Ox | 10
NOx | 6
NMHC | 4
TEMP | 1

## Slide 6
解析手法
全データ
上位30個
上位20個
上位10個
高低上位20個
特徴量需要度算出
高濃度時(80ppb以上)での特徴量需要度
低濃度時(80ppb未満)での特徴量需要度
比較する特徴量
基準
全データ
上位10個
上位20個
上位30個
高低上位20個

## Slide 7
解析手法
日評価及び時間値評価
現場で使えるモデル
（高濃度を有意に予測できるモデル）
4. 再現率
実測が80ppb以上の時に予測が80ppb以上の割合
5. 適合率
予測が80ppb以上の時に
実測が80ppb以上の割合
1. 特徴量の個数
特徴量が
一番少ないものを選択
2. 高濃度RMSE
実測が80ppb以上のみのRMSE
3. RMSE
モデル全体のRMSE
6. 調和平均(F1値)
評価方法
高濃度
80ppb以上

## Slide 8
解析結果
鴻巣における時間別及び日別評価（1時間後）
時間別評価
日別評価

## Slide 9
解析結果
鴻巣における時間別及び日別評価（2時間後）
時間別評価
日別評価

## Slide 10
解析結果
鴻巣における時間別及び日別評価（2時間後）
時間別評価
日別評価

## Slide 11
解析結果
 | lag_1 | lag_2 | lag_3
鴻巣 | 上位20個 | 上位10個 | 上位10個
東秩父 | 上位20個 | 上位20個 | 高低上位20個
幸手 | 上位10個 | 上位10個 | 上位20個
所沢 | 上位10個 | 上位10個 | 高低上位20個
草加 | 上位20個 | 上位20個 | 高低上位20個
東青梅 | 上位20個 | 上位30個 | 上位30個
多摩市愛宕 | 上位20個 | 上位20個 | 上位10個
世田谷 | 上位20個 | 高低上位20個 | 上位30個
南葛西 | 上位20個 | 上位10個 | 上位30個
各地点、n時間後予測に最適な特徴量

## Slide 12
解析結果
 | 特徴量 |  | 
lag=1 | Ox_01 | HUM_01 | TEMP_01
lag=2 | Ox_01 | HUM_01 | TEMP_01
lag=3 | Ox_01 | HUM_01 | TEMP_01
all | Ox_01 | HUM_01 | TEMP_01
全地点における重複した最適な特徴量
1時間前のOx、1時間前の湿度、1時間前の気温
必須特徴量

## Slide 13
まとめと今後の展望
まとめ
・ 時間が遅れる予測にするにあたって地点ごとの特徴が強く出てくる
・ 必須の特徴量は、 1時間前のOx、1時間前の湿度、1時間前の気温である可能性が示唆された
今後の展望
・ 今後、特徴量の選択パターンを増やすことで最適な特徴量の規則性が 見つけられると考えた。そのため、多くの試行を試す必要があると考える。

## Slide 14
参考文献
(1)環境省（2023） 、 “令和５年光化学大気汚染の概要－注意報等発令状況、被害届出状況－”、 環境省
(2)細越英彰(2022) 、 “ディープラーニングを用いた光化学オキシダント濃度の短期予測”、 明星大学 理工学部 総合理工学科 環境科学系、 令和 4年度卒業論文

## Slide 15
解析結果
 | 特徴量 |  |  |  |  | 
lag=1 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | TEMP_03 | TEMP_02 | Ox_23
lag=2 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_22 |  | 
lag=3 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
all | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
東京
（東青梅、多摩市愛宕、世田谷、南葛西）
における重複した最適な特徴量
減少

## Slide 16
解析結果
 | 特徴量 |  |  |  |  | 
lag=1 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | TEMP_02 | Ox_04 | Ox_07
 | Ox_02 | TEMP_03 | WS_02 | TEMP_23 |  | 
lag=2 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_02 | Ox_06 | TEMP_21
lag=3 | TEMP_24 | TEMP_01 | TEMP_21 | TEMP_22 | TEMP_02 | Ox_01
 | WS_02 | TEMP_03 | TEMP_20 | TEMP_05 | TEMP_06 | TEMP_04
 | Ox_02 | TEMP_07 | HUM_01 | WS_01 |  | 
all | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_02 |  | 
埼玉
（草加、所沢）
における重複した最適な特徴量
どちらも高低上位20個のため数が多い

## Slide 17
解析結果
 | 特徴量 |  |  |  |  | 
lag=1 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | TEMP_03 | TEMP_02 | Ox_23
lag=2 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 | Ox_22 |  | 
lag=3 | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
all | Ox_01 | TEMP_01 | HUM_01 |  |  | 
群馬
（東秩父、鴻巣、幸手）
における重複した最適な特徴量
減少